## Slide 1: Proiect sincretic hide & seek
Călușeri abel-daniel
Chițon Roberta-Cristiana-Maria
Iancu Mădălina-Maria

## Slide 2
Specificațiile robotului TurtleBot 3 Waffle Pi

## Slide 3: Introducere
Aplicația este concepută pentru a permite unui robot TurtleBot să recunoască fețe umane utilizând o cameră, să navigheze autonom către pozițiile corespunzătoare fețelor cunoscute și să evite obstacolele utilizând datele primite.
Această aplicație combină funcționalități ROS 2, procesare de imagine („face_recognition”), algoritmi de navigație, și tehnologii de sinteză vocală („pyttsx3”) pentru a crea un sistem de recunoaștere facială autonom.
Scopul principal al aplicației este cel de integrare a roboticii și a inteligenței artificiale. Utilizatorii pot utiliza acest sistem pentru a interacționa cu robotul în moduri inovatoare și practice.

## Slide 4: Obiectivul Proiectului
Dezvoltarea unui sistem robotic autonom capabil să detecteze cuburi și să recunoască fețe, utilizând algoritmi specifici de inteligență artificială, utilizând modelul TurtleBot3 Waffle Pi.

## Slide 5: Arhitectura Sistemului
Intrare (Senzori):
  Cameră video: Capturarea imaginilor în timp real folosind cv2.VideoCapture(0).
  Odometru: Monitorizarea poziției curente a robotului folosind topicul ROS /odom.
Prelucrare și Algoritmi:
  Recunoaștere facială:
    Biblioteca face_recognition este utilizată pentru a detecta fețele din imagine și a le compara cu fețele cunoscute.
    Încarcă imaginile de referință (pozaAbel.jpeg, pozaMadalina.jpeg, pozaRoberta.png) și calculează encodările fețelor.
    Compară fețele detectate în timp real cu encodările fețelor cunoscute.
  Navigație și planificare a mișcării:
    Calcularea poziției țintei pe baza coordonatelor predefinite pentru fiecare persoană.
    Algoritmi de control proporțional pentru orientare și deplasare.
    Urmărirea unghiului către țintă utilizând transformări Euler (din odometrie).
  Mesaje audio:
    Biblioteca pyttsx3 este utilizată pentru a genera mesaje audio.
    Biblioteca playsound redă un sunet specific atunci când robotul ajunge la țintă.
Ieșire (Actuatori):
  Motoare pentru deplasare:
    Mesaje geometry_msgs/Twist trimise pe topicul /cmd_vel pentru controlul linear și angular al mișcării TurtleBot.

## Slide 6: Schema bloc generală

## Slide 7
Pentru a urmări fucționalitatea robotului este necesară rularea anumitor comenzi. Primele comenzi sunt : export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi și ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py

## Slide 8
Utilizând următoarea comandă : ros2 run rqt_image_view rqt_image_view, se va pune în funcționalitate camera video cu care se va realiza recunoașterea facială.

## Slide 9
Comada : python3 recunoastere_faciala.py activează robotul pentru a se deplasa spre coordonatele specifice cubului căutat.

## Slide 10: Concluzii și Îmbunătățiri
În prezent, robotul:
Detectează cuburile: Folosește camera pentru a identifica cuburi de culori specifice.
Se deplasează spre cuburi: Planifică traseul pentru a ajunge la cuburi și interacționează cu acestea.
Caută cuburile: Se rotește pentru a găsi cuburi dacă nu sunt vizibile în câmpul vizual.
Permite configurarea culorii: Setează intervalele de culoare pentru detectarea cuburilor.
Dezvoltări viitoare:
Detectarea obstacolelor: Algoritm pentru identificarea și ocolirea obstacolelor în timp real.
Planificarea acțiunii: Strategii pentru manipularea cuburilor pe baza pozițiilor detectate.
Strategii avansate: Ajustarea traiectoriei în funcție de condiții dinamice și optimizarea mișcărilor.

## Slide 11
Vă mulțumim !